## Slide 1: Amazon Kindle
Početak revolucije ili marketinški trik

## Slide 2: Malo povijesti
E-papir “Gyricon” – razvijen 1970-ih u Xeroxovom Palo Alto istraživačkom centru (Nick Sheridon)
  Janusove čestice u ulju
Apple Newton – PDA hardversko-softverska platforma razvijana između 1989. i 1998.
  PDA mogućnosti
  Prepoznavanje rukopisa

## Slide 3: E-tinta

## Slide 4: E-tinta

## Slide 5: Što je Kindle?
Bežični uređaj za čitanje
Softverska i hardverska platforma za renderiranje i prikazivanje e-knjiga i ostalih digitalnih medija

## Slide 6: Karakteristike uređaja Kindle
Kindle2
2 GB memorije (1.4 za korisnika) – oko 1500 naslova
6" E-ink zaslon (16 nijansi sive boje) 150 tpi
20.3 x 13.5 x 0.92 cm
290 grama
259 $ (oko 1300 kuna)
4 dana - 2 tjedna bez punjenja
Kindle DX
4 GB memorije (3.3 za korisnika) – oko 3500 naslova
9.7" E-ink zaslon (16 nijansi sive boje) 167 tpi
26.4 x 18.3 x 0.92 cm
535 grama
489 $ (oko 2400 kuna)
4 dana - 2 tjedna bez punjenja

## Slide 7: Karakteristike uređaja Kindle

## Slide 8: Mogućnosti uređaja Kindle
Ekran s e-tintom
Amazon Whispernet
3G (HSDPA) i EDGE/GSM modem
Besplatan pristup internetu
Wikipedia
Ugrađeni rječnik (New Oxford American Dictionary)
Oznake, naglašavanje teksta, bilješke, pretraživanje
Čitač teksta i audio izlaz

## Slide 9: Mogućnosti uređaja Kindle
Podržani formati:
  .azw, .azw1
  .txt
  .mobi, .prc (MobiPocket)
  .aa, .aax (Audible.com audioknjige)
  .mp3
Formati podržani uz konverziju preko Amazona
  .doc, .pdf (Kindle DX i bez konverzije)
  Grafički formati (.gif, .jpeg, .png, .bmp)
Formati podržani uz konverziju
  .lit, .epub, er.pdb

## Slide 10: Kindle platforma na drugim uređajima
Kindle za iPhone
Kindle za iPod
Kindle za PC
(Kindle za MAC u pripremi)

## Slide 11: Prednosti i nedostaci uređaja Kindle
Prednosti
Mnoštvo dostupnih knjiga
Lako dobavljanje knjiga
Jednostavnost korištenja
Prenosivost
Kompaktnost
Napredne mogućnosti pretraživanja i korištenja teksta (oznake, rječnik)
Nedostaci
Nema mogućnosti proširenja memorije
Nemoguće raspoređivanje knjiga u mape
Visoka cijena
Ograničen broj formata
Loš zaslon
Amazon zadržava mogućnost daljinskog brisanja sadržaja
Sporo sučelje

## Slide 12: Konkurencija
Uređaj | Irex iLiad | Irex DR 800 SG | Sony reader | Barnes & Noble nook | Kindle DX | Kindle 2
Cijena | $690 | $399 | $399 | $259 | $489 | $299
Veličina ekrana (") | 8.1 | 8.1 | 7 | 6 | 9.7 | 6
Touch screen | da | da | da | da (mali) | ne | ne
Memorija | 256MB, proširivo | 2GB, proširivo | 2GB, proširivo | 2GB, proširivo | 4GB, neproširivo | 2GB, neproširivo
Podržani formati | PDF, MOBI, XHTML, JPG, BMP, PNG, MP3 | PDF, MOBI, XHTML, JPG, BMP, PNG, MP3 | ePub, PDF, JPEG, BBeB, RTF, DOC, HTML, MP3 | PDF, EPUB, JPG, PNG, GIF, BMP, MP3 | Kindle (AZW), Audible, MP3, MOBI, PRC | Kindle (AZW), Audible, MP3, MOBI, PRC
Dodatne prednosti nad Kindle uređajima | Crtanje i pisanje bilješki na dokumente | Crtanje i pisanje bilješki na dokumente | Bolji izgled | Manji ekran u boji, bolji izgled |  | 

## Slide 13: Konkurencija
Irex iLiad | Irex DR 800 SG | Sony reader | Barnes & Noble nook

## Slide 14: Konkurencija
Irex iLiad | Irex DR 800 SG | Sony reader | Barnes & Noble nook

## Slide 15: Konkurencija
Irex iLiad | Irex DR 800 SG | Sony reader | Barnes & Noble nook

## Slide 16: Razvoj nove tehnologije
Tehnologija
Proizvođači
Korisnici

## Slide 17: Tehnologija e-čitača
Prednosti
Tehnologija e-tinte
  Dobra čitljivost
  Dugotrajna baterija
Dizajn
  Prenosivost
  Kompaktnost
Arhitektura
  Povezivost
  Mogućnosti pretraživanja
  Mogućnosti bilješki
Nedostaci
Tehnologija e-tinte
  Sporo osvježavanje
  Nedostatak boje
Dizajn
  Nezgrapnost sučelja
Arhitektura
  Nedostatak integracije
  Nedostatak interaktivnosti
  Pitanje formata

## Slide 18: Promjene u izdavaštvu
Analogija sa glazbenom industrijom?
Digitalizacija knjiga
Prilagodba naslova
  Novim mogućnostima mrkvice ti tuste
  Zahtjevima novog medija
Stvaranje novih sadržaja (sparknotes?)

## Slide 19: Korisnici
Chart: 
| Amazon Kindle | Sony Reader | iRex | Ostali
Prodani uređaji | 1350000 | 705000 | 120000 | 129000

## Slide 20: Daljnji razvoj
“Generalizacija”
Dodavanje funkcionalnosti
Konvergencija uređaju sličnom netbooku
“Specijalizacija”
Poboljšanje funkcija vezanih za čitanje
Razvoj do super – e-čitača
“Integracija”
Dodavanje tehnologija e-čitača u već posteće uređaje